## Slide 1: Seminář obsluh
2024

## Slide 2: Když voláte servis
Jak se projevuje závada?
Jakou činnost jste dělali před poruchou?
Je porucha pravidelná, či občasná?
Jaké kroky jste již podnikli?
Jsou na stroji další, byť nesouvisející závady?
V případě mech. závady dohledejte pokud možno katalogové číslo součásti.
Nahlašte řidicí jdnotku a kód závady ECU 731.14

## Slide 3
Postup zvládnutí stroje
Seznámit se s návodem (vědět kde co najdu)
Odzkoušení a „osahání“ (vědět co od stroje chci a co stroj umožňuje)
Obrátit se na svůj servis (není žádná hanba ani problém se svým servisem spolupracovat!!!)

## Slide 4: Výška chladící kapaliny

## Slide 5: Výška motorového oleje
U studeného motoru má být hladina oleje mezi horní a spodní ryskou ne ve šrafování
V návodech není vždy dobře popsáno

## Slide 6
Originální náplně a filtry – návod k obsluze
  Z návodu k obsluze:
  Prodloužený interval výměny oleje (400, 500, 750 h) za podmínek:
  Bezsirné palivo (do 15 mg/l)
  Olej Plus 50 II
  Originál filtr John Deere

## Slide 7: Záběh nového motoru, nebo po opravě
Olej bez čisticích přísad
100 Mth až doporučený interval pro Plus 50
Nedolévat jiným olejem

## Slide 8: Tankování
Ideálně tankovat po směně
Kondenzace vlhkosti
Rozmíchání nečistot
Odvětrání nádrže

## Slide 9
Chart: 
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140
 | 35 | 12 | 3 | 1 | 0.002
Degradace DEF v závislosti na teplotě
25
15
40
50
60

## Slide 10: 7R/8R Odpojovač baterie & LED Indikator 6R – bez odpojovačů (elektronický)
LED bliká během odsávání
NESMÍ SE ODPOJIT BATERIE!
Odsání DEF

## Slide 11: Natankování DEF do paliva 
  Naftu do DEF natankovat nelze
  DEF do nafty natankovat lze pouze ručním plněním
  Pokud se to stane:
  Nezapínat zapalování (elektrické čerpadlo paliva)
  Vypustit nádrž
Magnet

## Slide 14
Údržba vzduchového filtru

## Slide 15: Vývoj motorů
T3-EGR ventil, chladič spalin, VGT turbo CR
IT4-DOC, DPF
FT4-SCR

## Slide 17: Co má vliv na životnost DPF?
Čistota paliva, chladicí kapalina, správný olej
Spotřeba oleje, chladicí kapaliny
Vypínání vypalování
Odpojování akumulátoru
Intervaly údržby

## Slide 18: Filtr DPF – jako každý filtr, jednou se ucpe…
Spaliny do
Spaliny ven
Pevné částice / saze(PM)
Uložený popel
V případě zanesení je možné provést externí vyčištění.

## Slide 19: Nečekat na ucpání filtrů
Kdy filtr externě vyčistit?
5 - 7 tis hodin je „rozumná“ hranice sledování
Před čištěním
Po vyčištění, parametry nového filtru

## Slide 20: Motorové filtry
Tlak oleje min 1,7bar max 2,9bar
Neoriginální filtr min 2,2bar
Není hlídání zacpaného filtru
Obtokový ventil tlak?

## Slide 21: Palivové filtry

## Slide 23: Spoj výfukového potrubí

## Slide 24: Chladič EGR
Pozor na jízdu bez chladicí kapaliny

## Slide 25: Turbo
Až 130 000 otáček
Nechat vychladit 2min 1000-1200ot/min

## Slide 27: „Čipování“, „tunění“, navyšování výkonu
Dnes bohatý výběr…
Zapojit zdravý rozum (složitost motorů)

## Slide 28: Hydraulické filtry
Hlídání ucpání
Pokud jsou ucpané NEPOUŽÍVAT
Nečistoty do systému
Poškození čerpadel

## Slide 29: Dusíkové akumulátory

## Slide 33: Brzdy

## Slide 34: Nízký účinek brzd
Stížnost nebo příznak:
Nedostatečný hydraulický brzdný tlak přívěsu.
Zákazník nespokojen s brzděním přívěsu ve srovnání s předchozími tahači.
Problém nebo situace:
Začátek MY17.5, 7R (94000- ) / 8R (120000-) hydraulické brzdy přívěsu změněny.
Za účelem splnění směrnice EU 167/2013 (mateřské nařízení) byly provedeny následující změny:
Dvouřadá hydraulická brzda přívěsu
Funkce detekce netěsností pro detekci netěsností na žluté (kontrolní) lince
Udržujte brzdný zisk podle směrnice EU 167/2013

## Slide 35: Čistota

## Slide 36: Hmotnosti přívěsů
Jumbo combiline až 31000kg
Fliegl cisterna až 39200kg

## Slide 37: Závěsné zařízení-přívěsy
Kontrola hadic a přípojek
Kontrola těsnosti
Kontrola brzdových klíčů
Kontrola obložení
Kontrola zátěžáků

## Slide 38: Power beyond

## Slide 39: Neprovádět jakékoliv zásahy do elektroinstalace traktoru přídavná světla radiostanice klaksony barevné hudby apod.

## Slide 40: Software
Pozor na dálkové přeprogramování
Provádět pouze se zapnutým zapalováním
Stroj už nemusí odjet
Provádět pouze když je dostatek času
Pokud si nejste jisti, zavolejte
Pokud je motor načipován NEPROVÁDĚT!

## Slide 41: Zásuvky

## Slide 42: Pozor na pojistky

## Slide 43
Huštění
Každá pneu – své hustící tabulky
AGRO PNEU
SW | OD | SLR | RC | Approved rim | Number of lug pairs | Permissible rims | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 
340/85R24 136A8 136B Performer 85 |  |  |  |  |  |  | 2145 | 2250 | 2345 | 2440 | 2525 | 2625 | 2725 | 2820 | 2915 | 10
355 | 1195 | 538 | 3609 | W12 | 19 | W11 | 1830 | 1920 | 2000 | 2080 | 2155 | 2240 | 2325 | 2410 | 2490 | 25
 |  |  |  |  |  |  | 1765 | 1850 | 1930 | 2005 | 2075 | 2160 | 2245 | 2325 | 2400 | 30
 |  |  |  |  |  |  | 1650 | 1730 | 1805 | 1875 | 1940 | 2020 | 2095 | 2170 | 2240 | 40
 |  |  |  |  |  |  | 1650 | 1730 | 1805 | 1875 | 1940 | 2020 | 2095 | 2170 | 2240 | 50

## Slide 44
Huštění
AGRO PNEU
Nemá nic společného s provozním tlakem !!!
Maximální montážní tlak, při kterém musí pneumatika dosednout do patek ráfku !!!

## Slide 46: Precision farming Precizní zemědělství
Variabilní aplikace hnojiv
Variabilní aplikace pesticidů
Variabilní setí

## Slide 47: Precizní zemědělství

## Slide 48: Přijímače
Dostupné signály:
SF3 signál:
Nyní 3 cm  nová přesnost
Pod 30 minut načítaní plného signálu (o 66 % rychleji než SF3000)  rychlejší ranní start
Sezonní opakování celou sezonu zůstávají hranice a linie
StarFire 6000:
Lepší dostupnost signálu díky třem satelitům
Data logger integrován v přijímači
Softwareová aktualizace za dobu kolem dvou minut, oproti cca půl hodině na SF3000
SF1 15 cm
SF3 3 cm
RTK 2,5 cm

## Slide 49: GS 3 vs. GS 4
2630
SC pouze 16 sekcí
Paměť 800MB
Harvest lab
4600
SC až 256 sekcí
32GB
Otáčení na souvrati
Možnost rozšíření
Pasivní navádění

## Slide 50: Aktivace
2630
AutoTrac
SectionControl
Autotrac RowSense
4600
AutoTrac
Autotrac+SectionControl
Autotrac+Secton control+AT Vision+Pasivní navádění

## Slide 51: bez pasivního navádění nářadí S pasivním naváděním nářadí